## Slide 1
Modelicaによる
ドリップ式コーヒーのシステムシミュレーション
2018/12/08
オープンCAEシンポジウム2018
植田 惠法
Github上のModelicaライブラリ勉強会アーカイブに本日の資料を公開します
https://github.com/ModelicaLibraryStudyMeeting

## Slide 2
背景
コーヒーのドリップ現象
  システムモデルの検討
  カップ内の液体温度
  Modelicaによる実装
  モデルの妥当性検証
まとめ

## Slide 3
背景
食品業界や化学業界で製造工程で様々な物質の輸送、加熱などが行われている
3D CAEにて、攪拌槽や圧力容器などの個々の機械の解析の事例は多いが、複数の製造工程を考慮したシステムシミュレーションは取り組み例が少ない。
そこで、マルチドメイン、時間スケールの異なる現象の解析が有利なModelica言語を用いて身近なコーヒーのドリップ現象の解析を行い、システムシミュレーションの可能性を探る

## Slide 4
コーヒーのドリップ現象
http://news.livedoor.com/article/detail/12240467/
近年、コンビニコーヒーをはじめ様々な形でコーヒーが提供され、コーヒーのドリップ現象については社会的にも非常に興味が大きい分野である
https://news.infoseek.co.jp/article/atpress_88435/
https://number333.org/2016/10/30/bluebottle-nakameguro/

## Slide 5
システムモデルの検討
焙煎
グラインド
ドリップ
攪拌
カップへ小分け
一般的なコーヒーを淹れる工程
消費者として最も美味しく飲むには
コーヒーが冷めないうちに飲むことが重要となる
(酸化の防止、適温での喫茶)
つまり、カップへ小分けされてから喫茶に至るまでの
温度を知ることが美味しく飲むために必要となる
まずはカップ内の液体の温度を計算するモデルを作成する

## Slide 6
熱損失
お湯
ドリップ機構
カップ
外気
接地面
輸送
接触熱伝達
熱損失
ドリップ時のカップ内の液体の温度に
着目してブロック図を作成
システムモデルの検討
ドリップ機構
ドリッパー
フィルター
コーヒー粉

## Slide 7
カップ内の液体の熱現象
気液界面の熱現象
蒸発+放射
熱伝導+
熱伝達(カップ側面-外気)
外気
対流
放射
熱伝導+接触熱伝達(カップ底面-接地面)
熱伝達
(カップ内面-液体)

## Slide 8
カップブロックに絞って考える
(カップ内の熱エネルギー) = (流入エンタルピー)
– (外気への流出熱エネルギー)
– (接地面への接触熱伝達)
エネルギー保存則
Modelicaによる実装
ドリップ機構
カップ
外気
接地面
Modelica.
Fluid.Vessels.
OpenTank
引用元 OpenModelica講習中級 Modelica.Fluidライブラリ解説
3. Modelica.Fluidライブラリ

## Slide 9
ヌセルト数の計算
Modelicaによる実装
ドリップ機構
カップ
外気
接地面
鉛直円柱実験式(外気-カップ間)
物性計算用クラス
Modelica.Media.Air.DryAirNasa
平行平板密閉空間内実験式(液体-カップ間)
物性計算用クラス
Modelica.Media.Water.StandardWater
計算式の出典
伝熱工学の基礎, 望月貞成, 2003, 第8版
2<H/L<10, Pr<105, 103<Ra<1010

## Slide 10
気液界面の熱伝達率の計算
Modelicaによる実装
ドリップ機構
カップ
外気
接地面
パラメータスタディにより実験(後述)に適合するよう
決定した
熱伝達率 10～100 [W/(m2K) 5刻み
目的変数 実験値と解析値の差の二乗の総和
パラメータスタディにはExcel-OpenModelicaインターフェースを作成し使用した(GPL3.0)
https://github.com/UedaShigenori/OpenModelica_Excel_Interface_ClassPackage

## Slide 11
Modelicaによる実装
ケトル
カップ内液体
気液界面の
熱コンダクタンス
カップの壁
カップ-外気間の
熱コンダクタンス

## Slide 12
液体
カップ
熱電対
Alフレーム
モデルの妥当性検証
高さ
直径
初期水位
厚み
熱伝導率
密度
比熱
液体
96 mm
73 mm
60 mm
4mm
1.6W/(mK)
2200 Kg/m3
1050 J/(kgK)
Modelica.Media.Water.
StandardWater
Modelicaモデルへの
設定パラメータ
カップにお湯を注いだ際の温度について実験と解析で比較を行った
実験イメージ
フォン・ミーゼス応力論文公開100周年を
記念して作られたマグカップ
使用したカップ

## Slide 13
Temperature (℃)
モデルの妥当性検証

## Slide 14
まとめ
コーヒーのドリップ工程について工程図を整理し、カップ内の液体の温度に着目して1D解析を行った
結果、カップ内の液体の温度の実験値と解析値は良い一致を示した
Modelica.Fluidパッケージ、Modelica.Mediaパッケージを用いており良好に解析できることが分かった
Excel-OpenModelicaインターフェースを作成し
パラメータスタディを実行できることを確認した